## Slide 1
ソリューションデザイン 小野
検索
ＨＰ
小野 寛
生産性向上の着眼点
＜ 前編 どこ編 ＞

## Slide 2
生産性とは
産出
投入資源
生産性＝
物的生産性＝
生産数量
人員数や実働時間など
労働生産性(代表的な生産性指標）
付加価値生産性＝
付加価値
人員数や総労働時間など
生産量 実働時間
高めるには

## Slide 3: 取り組みのステップ
Step 4
改善策を考え 実行する
Step 2
ネック工程を みつける
Step 3
制約要因を みつける
ボトルネック
Step 1
ネックは生産か販売かを見極める

## Slide 4: 生産性向上の効果
方 策
ネック箇所
生産量＝販売量
生 産
販 売
生産量＝販売量
生 産
販 売
生産能力の向上
実働時間の低減
Case A
利益の増加
Case B
納期の短縮
Case C
残業や配置要員数の低減 改善活動時間などの捻出 など
生 産
販 売
生産量＝販売量

## Slide 5: 生産ネックか販売ネックかの判断
Step3
制約要因 をみつける
Step2
ネック工程を
みつける
Step4
制約を解除 (改善)する
残業や休日出勤が常に発生
何時も仕掛在庫がある
納期達成率が低い
納期クレームが発生する
受注残が常にある
営業が受注を控えている など
残業、応援、外注化 など
応急対策
恒久対策
生産がネックの状態
一時的に発生
定常的に発生
＜原因＞
納期が特定の日に集中
生産負荷の高い品種が集中
生産トラブルの発生
＜原因＞
生産能力の不足

## Slide 6: 残業と生産性向上の違い
固定費
500万円
内直接労務費
300万円
変動費
300万円
粗利益
200万円
売上高1000万円
売上高1100万円
固定費
538万円
変動費
330万円
粗利益
232万円
現 状
残業で増産
１0％増産
内直接労務費
338万円
300ｘ0.1ｘ.25＝38
固定費
変動費
330万円
粗利益
270万円
内直接労務費
生産性向上
300万円
500万円
生産性は
上がっていない

## Slide 7: 取り組みのステップ
Step 4
改善策を考え 実行する
Step 3
制約要因を みつける
Step 1
ネックは生産か販売かを見極める
Step 2
ネック工程を みつける

## Slide 8: 生産方式と製造方式の分類
受注生産
見込生産
繰返し受注生産
受注タイミング
様々な生産方式の分類
今回の分類
ジョブショップ型
ライン型
セル型
据え置き型
設備配置
個別生産
ロット生産
連続生産
生産単位
生産性向上の着眼点の違い
製造の主体
製造品の流れ方
人
人の作業
人と設備
人と半自動設備の連携
設備
完全自動設備
直列
直列流れ
並列
並列流れ
 | 直列 | 並列
人 |  | 
人と設備 |  | 
設備 |  | 
プッシュ生産
プル生産
生産計画
プロセス型
組立型
工程の構成
組み合わせ型
すり合わせ型
技能の構成

## Slide 9: 製造方式の分類
製
品
部品
ライン方式
主体 | 人
流れ | 直列
製
品
セル方式
主体 | 人
流れ | 直列
製
品
1人屋台方式
主体 | 人
流れ | 直列
材 料
製 品
A加工
B加工
C加工
➀
➁
③
主体 | 人
流れ | 直列
人手ロット加工方式

## Slide 10
製 品
A加工
C加工
D加工
E加工
材 料
手動ジョブショップ並列流れ方式
➀
③
⑤
④
➁
B加工
主体 | 人
流れ | 並列
製 品
自動ジョブショップ直列流れ方式
A加工
C加工
材 料
➀
➁
④
主体 | 人と設備
流れ | 直列

## Slide 11
A加工
B加工
C加工
➁
①
主体 | 人と設備
流れ | 直列
製品
材料
主体 | 人と設備
流れ | 直列
A加工
B加工
C加工
D加工
材 料
➀
③
⑤
④
製 品
➁
主体 | 人と設備
流れ | 並列
製品別設備配置
フローショップ方式
Ｕ字ライン１個流し方式
自動ジョブショップ並列流れ方式
A加工
B加工
C加工
D加工

## Slide 12: ネックを見つける方法
連続処理プラント方式
主体 | 設備
流れ | 直列
 | 直列 | 並列
人 | 人・直 | 人・並
人と設備 | 人設備・直 | 人設備・並
主体
流れ
後編 なに編
この方式は割愛します
ラインバランス分析法
どこ編
算出法・観察法

## Slide 13: 直列流れｰラインバランス分析
70秒
60秒
100秒
50秒
80秒
①
②
③
④
⑤
サイクルタイム（１個当たりの正味作業時間 ）
0
20
40
60
80
100
120
①
➁
➂
④
⑤
50
70
60
100
80
秒
タクトタイム100秒/個
ラインバランス効率（％）
注意：サイクルタイムの把握方法
１）実験 ２）PTS(Predetermined Time Standard)
１00
70＋60＋100
＋50＋80＝360
×100＝72％
÷
×100
100×5
÷

## Slide 14: 並列流れｰ算出法
１）時間当り製造能力
○工場△工程
２）月間稼動時間
３.月間製造能力
基準値
標準値
年平均
等
★1
8時間－休憩時間＝6.92時間
★1
★2
定期修理、諸行事等
★2
★3
★3
工程切れ(後述)は含めない
時間当り製造能力 Ｘ 稼働時間 ＝ 製造能力（月・日）

## Slide 15: 並列流れｰ観察法
A加工
B加工
C加工
D加工
材 料
➀
➁
③
⑤
④
目的は改善の対象程工を決めること
差が大きいネック工程
現場を観察して判断
残業が多く発生している工程
工程前に仕掛り在庫がたまっている工程
次の工程に工程切れを起こしている工程
通過量の最も多い工程
増産すれば売り上げが増える品種が通る工程
人と設備・並列流れ
算出法のサイクルタイムを工程間比較

## Slide 16: 取り組みのステップ
Step 4
改善策を考え 実行する
Step 1
ネックは生産か販売かを見極める
Step 2
ネック工程を みつける
Step 3
制約要因を みつける

## Slide 17
クイズ
プレスの金型交換の作業方法を2つ 紹介します。
どちらが良い方法でしょうか？

## Slide 18
方法Ｂ
2
3
1
6
4
3
4
1
5
2
方法Ａ

## Slide 19
ご清聴ありがとうございました。次の、なに編も是非
ご覧下さい。
このパワーポイントは ホームページに掲載しています。
ソリューションデザイン 小野